Приложение  № 1

к Договору №_____

от «____»________20___ года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению обязательного энергетического обследования и составление по его результатам энергетического паспорта

      - Основания для выполнения работ

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 1.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 №182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»;

# - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года №19 «Об утверждении положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований».

      - Цели проведения энергетического обследования

Основными целями энергетического обследования являются:

- получение объективных данных об объеме используемых топливно-энергетических ресурсов (тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды, природного газа, мазута, угля,  дров, моторного топлива, далее - ТЭР);

- определение показателей энергетической эффективности;

- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки со сроком окупаемости мероприятий;

- составление энергетического паспорта и топливно-энергетического баланса Заказчика, прошедшего энергетическое обследование.

      - Основные задачи при проведении энергетического обследования

- оценка фактического состояния энергопотребления и сравнение удельных показателей использования ТЭР, в том числе ограждающих конструкций, с нормативными значениями по объектам, подлежащим энергетическим обследованиям и паспортизации;

- анализ договоров (контрактов) снабжения энергетическими ресурсами, определение правильности расчетов с поставщиками ТЭР и субабонентами за потребленные энергоресурсы, а так же возможности сокращения объема потребления ТЭР и расходов по их оплате;

- обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений организации;

- выявление причин нерационального и неэффективного использования ТЭР и определение резервов их экономии;

- выработка рекомендаций по совершенствованию учета и контроля над расходом ТЭР;

- разработка комплекса технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребляемых энергетических ресурсов (воды, мазута и иного жидкого котельного топлива, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля) не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленных в 2011 году при соблюдении уровня благоустройства и неухудшения качества поставки ресурсов;

- оформление энергетического паспорта на объекты и отчета о проделанной работе.

      - Условия выполнения работ

  - Подрядчик проводит комплекс мер направленных на выполнение обязательного энергетического обследования Заказчика, по объектам указанным в настоящем Техническом задании, в соответствии с требованиями законодательства определенного в п.1 настоящего Технического задания;

  - Подрядчик обеспечивает высокое качество проводимых работ и применяемых материалов (наличие сертификатов соответствия на используемые материалы);

  - Подрядчик обеспечивает соблюдение и выполнение на объекте, мероприятий: по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда во время проведения работ;

  - Подрядчик несёт полную ответственность за свое имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность результатов работ и техники, находящихся в пределах предоставленных ему помещений.

      - Требования к Подрядчику

Подрядчик должен иметь право на проведение энергетических обследований, которое предоставляется только организациям, являющимся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования, в соответствии с требованиями Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях», внесенных в государственный реестр СРО Министерства энергетики РФ и имеющих все необходимые допуски и сертификаты на проведение работ в области энергетических обследований.

      - Порядок формирования цены контракта

В  цену Контракта  входят расходы на проведение полного комплекса работ с учетом налогов, пошлин, расходов на страхование, приобретения необходимого оборудования, платежей при проведении специализированной организацией экспертизы с выдачей заключения об энергетическом паспорте, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением Контракта.

      - Наименование выполняемых работ

Выполнение работ по проведению обязательного энергетического обследования и составлению по его результатам энергетического паспорта.

      - Сроки проведения обязательного энергетического обследования

Срок выполнения Работ определяется сторонами в Программе проведения энергетического обследования (Приложение № 2 к Контракту).

      - Этапы выполняемых работ и их состав

9.1. Проведение анализа договоров (контрактов) снабжения энергетическими ресурсами, определение правильности расчетов с поставщиками ТЭР и субабонентами за потребленные энергоресурсы. При этом проверяются следующие условия договоров:

- правильность указанных условий расчётов за потребляемые ТЭР;

- обоснованность включения в договоры потерь ТЭР, проверка объёма включённых потерь;

- наличие требований к параметрам и качеству поставляемых ТЭР;

- правильность определения границ балансовой принадлежности инженерных сетей;

- возможность перехода на расчёт за электрическую энергию по тарифу для более высокого уровня напряжения;

Кроме того, проводится анализ работы узлов учета потребляемых ТЭР и их соответствия требованиям нормативных актов.

9.2. Проведение сбора исходной информации об объектах энергетического обследования и паспортизации:

Подрядчик должен осуществить сбор исходной информации об объектах энергетического обследования и паспортизации. Сбор исходной информации осуществляется на основе опросных форм.

Источниками информации для оформления опросных форм являются:

- проектные нагрузки по видам теплопотребления (при их наличии);

- проектные нагрузки системы электроснабжения (при их наличии);

- проектные нормы водопотребления объекта (при их наличии);

- проектные нормы потребления природного газа или других видов котельно-печного топлива (при их наличии);

- архитектурно-планировочные данные по строению и данные Технического паспорта БТИ (источник получения информации - объект обследования);

- данные по количеству людей, находящихся в обследованном здании раздельно по персоналу и посетителям;

- данные по потреблению энергоресурсов;

- финансовая документация по оплате за потребленные энергоресурсы объекта обследования.

9.3. Проведение визуального и инструментального обследования объектов энергетического обследования и паспортизации.

Подрядчик должен осуществить визуальное и инструментальное обследование каждого объекта энергетического обследования, который подлежит паспортизации.

Состав визуального и инструментального обследования объектов энергетического обследования и паспортизации включает:

1) Инструментальный контроль количества и профиля потребления тепловой энергии (при наличии нескольких зданий или строений, запитанных после одного коммерческого прибора учета).

2) Анализ состояния оборудования, эффективности работы элементов технологической схемы теплоисточника (при наличии в учреждении собственной котельной) с целью определения фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии и сравнение их с нормативами.

3) Оценка технического состояния оборудования системы теплоснабжения (при наличии на балансе учреждения тепловых сетей). Расчёт нормативных тепловых потерь и сравнении их с фактическими.

Каждый вид инструментального обследования оформляется в виде протокола замеров, визуального – в виде протокола обследования, а тепловизионное обследование в виде отдельного раздела в отчете о проделанной работе.

Протоколы всех проведенных замеров и обследований должны быть приложены к отчету  о проделанной работе. Формы протоколов согласовываются с Заказчиком.

9.4. Проведение анализа полученной информации.

1) В рамках анализа информации должны быть проведены:

- анализ сведений о фактически установленном оборудовании, инженерных коммуникациях, элементах конструкций,

-  анализ результатов, полученных при проведении визуального осмотра,

- анализ результатов полученных при проведении инструментального обследования,

- анализ динамики энергопотребления по видам за 2011-2012 годы, в том числе включая:

потребление объектом энергоресурсов за 2011-2012 годы.

2) Определение удельных показателей энергопотребления и сопоставление их с нормативными значениями.

3) Обобщение полученной информации.

4) Формирование мероприятий по повышению эффективности потребления ТЭР и снижению объёмов потребления, их стоимостная оценка с расчетом стоимости мероприятия и сроком окупаемости.

5) Составление энергетического паспорта и отчета о проделанной работе, который должен содержать всю информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе и  перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

      - Требования к мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятия должны ориентироваться на существующие, реально доступные методы и технологии и возможности их реализации.

Реализация мероприятий должна позволять оценивать достигнутые результаты (должны быть рассчитаны базовые и плановые значения удельного расхода энергетических ресурсов по видам ресурсов в натуральном и условном выражении).

Рекомендуемые к внедрению мероприятия должны быть разделены на категории:

- беззатратные (организационные), предполагающие повышение культуры эксплуатации зданий и сооружений, осуществляемые в порядке текущей деятельности учреждения;

- малозатратные (организационно-технические), предполагающие наведение должного порядка в инженерных системах, обеспечение оптимальных режимов эксплуатации инженерных систем и их строгое соблюдение, своевременное выполнение наладочных и ремонтно-восстановительных работ;

- капиталоемкие (технические), связанные с замещением морально устаревших инженерных сетей, внедрением современной энергоэффективной техники, модернизацией процессов и технологий и т.д.

Мероприятия должны быть ранжированы по срокам внедрения, по размеру первоначальных затрат на реализацию и срокам их окупаемости.

Мероприятия должны обеспечить к 1 января 2015 года снижение в сопоставимых условиях объема потребленных учреждением энергетических ресурсов не менее чем на 15% от объема фактически потребленных им в 2011 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

      - Основные требования к инструментальному парку производителя работ

Все применяемые средства контроля и измерения должны быть внесены в государственный реестр средств измерений России.

Оборудование, применяемое при выполнении работ по проведению энергетического обследования, должно проходить своевременную поверку и обеспечивать требуемую точность измерений.

Копии паспортов и свидетельств о метрологической поверке всех средств контроля и измерения, применяемых при проведении обязательного энергетического обследования должны быть приложены к отчету.

      - Требования к качеству работ, методики оказания работ по проведению обязательного энергетического обследования, безопасность выполняемых работ

При проведении энергетических обследований должны соблюдаться требования законодательства и технических нормативных актов Российской Федерации, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Энергетическое обследование объектов Заказчика осуществляется в соответствии с методиками и рекомендациями:

- ГОСТ 26629-85. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций;

- ГОСТ 26254-84. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, а также ГОСТ 29380-82, ГОСТ 26602.1-99;

- «Правила проведения энергетических обследований организаций» (утверждены Минтопэнерго России 25 марта 1998 г.);

- «Методика проведения энергетических обследований предприятий и организаций» (Б.П. Варнавский. М.,2001);

- Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ  / РД 153-34.0-20.363-99;

- РД. 34. 01–03 «Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений»;

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения (М., 2005, утверждена заместителем председателя Госстроя России 12 августа 2003 г.).

Необходимые приборные измерения производятся с использованием штатных и дополнительных средств измерений Подрядчика.

      - Перечень и комплектность результатов работы

13.1. Отчет о проведенном энергетическом обследовании, включающий в себя:

- исходные статистические и технические данные по обследуемому объекту и результаты их анализа;

- информация о потреблении всех энергоресурсов и финансовых затратах за их оплату в целом по объекту и отдельно по арендаторам и субабонентам;

- информация  о состоянии приборного учета потребления энергоресурсов и воды;

- информация об источниках энергоснабжения, об установленной электрической мощности по направлениям использования, количестве работающего и неработающего оборудования и др.;

-  информация  о наличии транспортных средств, расход горючесмазочных материалов;

- оценка соответствия фактических параметров систем энергоснабжения нормативным нормам (СНиП, ГОСТ, СанПин и др.);

- результаты замеров, определенные в п.9.3. настоящего технического задания;

- оценка потерь тепловой энергии в теплосетях;

- сравнение результатов замеров относительно нормативных значений в соответствии с действующими СНиПами;

- оценка эффективности использования энергоресурсов и соблюдения санитарно-гигиенических условий;

- результаты расчета потенциала энергосбережения ТЭР и водоснабжения;

- оценку стоимости реализации предложенных мероприятий и период их окупаемости.

      - 13.2. Энергетический паспорт, оформленный в соответствии  с Приказом Минэнерго РФ от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

      - 13.3. Заключение экспертизы качества подготовленной документации по итогам энергетического обследования, выдаваемого организацией, выполняющей работы по экспертизе в саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

По результатам обязательного энергетического обследования оригинал отчета в одном экземпляре, оригинал энергетического паспорта и оригинал заключения экспертизы в одном экземпляре, а также по две копии указанных документов передаются Заказчику на бумажном носителе, а также копии данных документов передаются Заказчику в одном экземпляре на электронном носителе.

      - Исходные данные

14.1. Общие сведения по теплоисточникам.

таблица № 1

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Адрес | Площадь, кв. м. | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1968 | г. Волжск, ул. Дружбы, д.6 | 1718,51 | 1100 |
| Котельная №2 | 1976 | г. Волжск, ул. Дружбы, д. 25А | 819,6 | 1320 |
| Котельная №3 | 1983 | г. Волжск, ул. Гагарина, д. 25 | 790 | 950 |
| Котельная №4 | 1977 | г. Волжск, ул. Юбилейная, д. 9 | 3493,6 | 500 |
| Котельная №6 | 1997 | г. Волжск, ул. Фрунзе, д. 40А | 2503,6 | 1320 |
| Котельная №7 | 1961 | г. Волжск, ул. Коммунистическая, д. 7А | 642,77 | 290 |
| Котельная №8 | 1975 | г. Волжск, Больничный городок | 377,2 | 180 |
| Котельная №9 | 1977 | г. Волжск, ул. Чапаева, д. 20 | 270 | 90 |
| Котельная №10 | 1980 | г. Волжск, ул. Мамасевская, д. 98А | 456 | 15 |
| Котельная №11 | 1976 | г. Волжск, ул. Лесозаводская, д. 5 | 636,3 | 60 |
| Административное здание | 1990 | г. Волжск, ул. Шестакова, д.55 | 864,0 | 115 |
| Здание УЦР | 1990 | г. Волжск, ул. Шестакова, д.55 | 968,8 | 90 |
| Гаражи | 1990 | г. Волжск, ул. Шестакова, д.55 | 981,6 | 40 |
| Склады | 1990 | г. Волжск, ул. Шестакова, д.55 | 670,8 | 10 |
| Эл. мастерские | 1990 | г. Волжск, ул. Шестакова, д.55 | 328,4 | 3 |
| Мастерские теплосетей | 1969 | г. Волжск, ул Пугачева, д.2а | 213,9 | 45 |

14.2. Характеристики оборудования с электроприводом.

Таблица 2

| Назначение | Тип устройства | Коли-чество, шт. | Год уста-новки | Техническая характеристика | Электродвигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производи-тельность, м3/ч | Напор, м (кгс/см2) | Частота вращения, об/мин | Мощ-ность, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная №1 |
| Насос сетевой | ЦН-400/105 | 2 | 2002 2003 | 400 | 105 | 1500 | 200 |
| Насос сетевой | Д630/90 | 1 | 2003 | 630 | 130 | 1500 | 250 |
| Насос подпит. | К 160/30 | 3 | 1980 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
| Насос перекач. | К 45/55 | 2 | 1987 | 50 | 50 | 1500 | 11 |
| Насос питат. | ЦНСгМ38*176 38*176 | 2 | 1987 | 38 | 176 | 3000 | 37 |
| Насос сырой воды | К 290/30 | 2 | 1980 | 290 | 30 | 1480 | 37 |
| Насос сырой воды | К 290/30 | 1 | 1997 | 290 | 30 | 1450 | 37 |
| Насос солевой | К 90/30 | 1 | 1987 | 90 | 30 | 1500 | 11 |
| Насос солевой | КМ 80-50-200 | 1 | 1996 | 50 | 50 | 3000 | 4,5 |
| Дымосос к котлу №1 | ДН-12,5 | 1 | 1969 | 24200 | 63 | 1000 | 55 |
| Вентилятор к котлу №1 | ВД-8 | 1 | 1969 | 6300 | 106 | 1000 | 17 |
| Дымосос к котлу №2 | ДН-10 | 1 | 1987 | 12800 | 105 | 1000 | 30 |
| Вентилятор к котлу №2 | ВД-10 | 1 | 1987 | 13000 | 164 | 1500 | 11 |
| Дымосос к котлу №3 | ДН-12,5 | 1 | 1969 | 24200 | 63 | 980 | 55 |
| Вентилятор к котлу №3 | ВД-8 | 1 | 1969 | 6300 | 106 | 980 | 14 |
| Дымосос к котлу №4 | ДН-12,5 | 1 | 1981 | 24200 | 63 | 980 | 55 |
| Вентилятор к котлу №4 | ВД-10 | 1 | 1981 | 13000 | 164 | 1500 | 40 |
| Котельная №2 |
| Насос сетевой | Д 320/70а | 1 | 1992-96г | 320 | 70 | 2940 | 90 |
| Насос сетевой | 1Д 630/90а | 1 | 1993 | 630 | 90 | 1450 | 250 |
| Насос сетевой | 1Д 630/90а | 1 | 2005 | 630 | 90 | 1450 | 250 |
| Насос сырой воды | К 90/45 | 2 | 1980 | 90 | 35 | 3000 | 17 |
| Насос солевой | К 45/30 | 2 | 1988 | 45 | 30 | 3000 | 5,5 |
| Насос подпит. | К 160/30 | 2 | 2000 | 200 | 32 | 3000 | 7,5 |
| Насос химич. | Х-100-80-160Л | 1 | 1999 | 100 | 32 | 2900 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы | ДН-10 | 3 | 1977 1978 | 20000 | 163 | 1000 | 40 |
| Вентиляторы | ВДН-6 | 3 | 1977 | 6500 | 164 | 1000 | 17 |
| Котельная №3 |
| Насос сетев. | К 90/85 | 1 | 1983 | 90 | 80 | 2960 | 55 |
| Насос сетев. | Д 630-90 | 1 | 2006 | 630 | 90 | 2950 | 250 |
| Насос раб.воды | К 45/30 | 2 | 1983 | 45 | 30 | 2980 | 7,5 |
| Насос подпиточ. | 3К-6 | 1 | 1983 | 65 | 30 | 3000 | 13 |
| Насос подпиточ. | К100-80-160 | 2 | 2006 | 100 | 32 | 3000 | 11 |
| Насос сетев. | Д 200-90 | 2 | 1993 2010 | 200 | 90 | 2950 | 90 |
| Насос солев. | 3К-6 | 1 | 1983 | 45 | 54 | 3000 | 13 |
| Насос солев. | Х-65-50-125 | 1 | 2006 | 25 | 32 | 1500 | 7,5 |
| Насос сырой воды | 4КМ-12 | 2 | 1983 | 90 | 34 | 3000 | 16 |
| Насос рециркуляц. | НКУ-90 | 1 | 1983 | 90 | 30 | 1500 | 22 |
| Дымосос | ДН-12,5 | 2 | 1983 | 25000 | 135 | 750 | 55 |
| Вентилятор | ВДН-10 | 2 | 1983 | 13000 | 90 | 1000 | 11 |
| Вентилятор к котлу ТВГ-8М | ВДН-10 | 1 | 1990 | 13000 | 90 | 1000 | 11 |
| Дымосос к котлу ТВГ-8М | ДН-11 | 1 | 1990 | 17600 | 135 | 1500 | 55 |
| Котельная №4 |
| Насос сетев. | ЦН 400-105 | 2 | 1982 2006 | 400 | 70 | 1500 | 132 |
| Насос сетев. | СЭ 1250-70 | 2 | 1982 | 1250 | 70 | 1500 | 320 |
| Насос сетев. | Д 500-63 | 1 | 1994 | 500 | 100 | 1470 | 200 |
| Насос подп. | К 90/85 | 2 | 1994 | 90 | 85 | 2900 | 32 |
| Насос подп. | Д 320/50 | 1 | 1986 | 320 | 50 | 900 | 75 |
| Насос подп. | Д 630/90 | 2 | 1986 | 630 | 90 | 900 | 75 |
| Насос раб. воды | К290/30 | 2 | 2002 | 290 | 30 | 1500 | 40 |
| Насос солевой | 2х-9Д-1-41 | 2 | 1982 | 19,8 | 18 | 3000 | 11 |
| Насос сырой воды | Д 320/50 | 2 | 1982 | 320 | 50 | 1500 | 55 |
| Насос солевой | Х50-32-125Д-С | 3 | 1986 | 12,5 | 20 | 3000 | 5,5 |
| Дымосос | ДН-15 | 4 | 1982 | 50000 | 226 | 1000 | 75 |
| Вентилятор | ВДН-11 | 4 | 1982 | 28500 | 445 | 1500 | 55 |
| Котельная №6 |
| Насос сетевой | ЦН-400/105 | 3 | 1996 | 400 | 105 | 1480 | 200 |
| Насос рециркуляц. | НКУ-250 | 3 | 1996 | 250 | 23 | 1500 | 45 |
| Насос раб.воды | К 100-65-200 | 2 | 1996 | 90 | 55 | 3000 | 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Насос подп. Внутреннего контура | 2К 90/85 | 2 | 1996 | 85 | 75 | 3000 | 37 |
| Насос подпиточ. | К 90/85 | 2 | 1996 | 90 | 75 | 3000 | 37 |
| Насос подп. | К90/55 | 3 | 1996 | 90 | 50 | 3000 | 22, |
| Насос сырой воды | Д 315/50 | 3 | 1996 | 315 | 50 | 1500 | 55 |
| Насос солевой | Х-65-50-125К | 3 | 2006 2006 2009 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| Дымосос к котлу №1 | ДН-17 | 1 | 1999 | 61200 | 104 | 750 | 55 |
| Вентилятор к котлу№1 | ВДН-12,5У | 1 | 1999 | 6800 | 244 | 1000 | 30 |
| Дымосос к котлу №2 | ДН-17 | 1 | 1996 | 61200 | 104 | 750 | 55 |
| Вентилятор к котлу № 2 | ВДН-12,5У | 1 | 1996 | 26800 | 149 | 1000 | 30 |
| Котельная №7 |
| Насос лет.сетевой | Д 315/50 | 1 | 1990 | 315 | 50 | 1500 | 45 |
| Насос лет.сетевой | К80-65-160 | 1 | 2012 | 50 | 32 | 2900 | 7,5 |
| Насос подпиточн. | К 20/30 | 2 | 2012 | 20 | 30 | 2900 | 4,0 |
| Насос подпиточн. | К 90/85 | 2 | 1977 | 90 | 85 | 3000 | 17,5 |
| Насос солевой | К 8/18 | 2 | 1977 | 12,5 | 20 | 3000 | 1,5 |
| Насос сырой воды | К 20/30 | 1 | 2000 | 20 | 30 | 2900 | 4,0 |
| Насос сетев. | К 200/150/315 | 1 | 2011 | 315 | 32 | 1450 | 45 |
| Насос сетев. | К 290/30 | 1 | 1997 | 290 | 30 | 1500 | 55 |
| Дымосос | ДН-9 | 2 | 1990 | 9300 | 85 | 1000 | 45 |
| Дымосос | ДН-11,2 | 1 | 1990 | 28500 | 480 | 1500 | 45 |
| Дымосос | ДН-8 | 1 | 1996 | 6300 | 106 | 1000 | 30 |
| Котельная №8 |
| Насос сетевой | К 100-65-200А | 1 | 1997 | 90 | 40 | 2910 | 18,5 |
| Насос сетевой | К 290/30 | 1 | 1996 | 290 | 30 | 2910 | 37 |
| Насос сетевой | Д200-90А | 2 | 2005 | 200 | 74 | 2950 | 90 |
| Насос сырой воды | Д200-90А | 2 | 2004 | 180 | 74 | 2900 | 55 |
| Насос сырой воды | 3К-6 | 2 | - | 60 | 30 | 2910 | 13 |
| Насос подпиточн. | К 45/30 | 2 | - | 45 | 30 | 3000 | 7,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Насос солевой | К 20/30 | 1 | - | 20 | 30 | 2910 | 4,5 |
| Насос солевой | К 45/30 | 1 | - | 45 | 30 | 1500 | 5,5 |
| Котельная №9 |
| Насос сетевой | К100-80-160 | 2 | 2003 | 100 | 32 | 3000 | 15 |
| Насос контура ГВС | К 65-50-160 | 2 | 2003 | 25 | 32 | 3000 | 5,5 |
| Насос исходной вод | К20/30 | 2 | 2003 | 20 | 30 | 3000 | 4 |
| Насос ГВ | К20/30 | 2 | 2003 | 20 | 30 | 3000 | 4 |
| Насос соли | Х50-32-125 | 2 | 2003 | 12,5 | 20 | 2850 | 4 |
| Насос рецирк | WILO-IP 40/180-5.5/2 | 1 | 2003 | 22 | 32 | 2900 | 5,5 |
| Дымосос | Д-3,5 | 3 | 2003 | 4000 | 51 | 1500 | 3 |
| Вентилятор | ВД-2,7 | 3 | 2003 | 940 | 150 | 3000 | 1.1 |
| Котельная №10 |
| Насос подп. | К 20/30 | 3 | 1978 | 20 | 30 | 3000 | 4.4.7.5 |
| Насос сетев. | К 160/30 | 2 | 1978 2003 | 160 | 32,5 | 1450 | 30 |
| Насос солев. | К8/18 | 2 | 1978 2004 | 8 | 18 | 2900 | 4 |
| Насос дренажный | К8/18 | 1 |  | 8 | 18 | 2900 | 2.2 |
| Вентилятор котла | ВДН | 2 | 2003 | 3300 | 55 |  | 0.75 1.5 |
| Котельная №11 |
| Насос сетевой | 1Д315-50А | 1 | 2010 | 315 | 50 | 3000 | 75 |
| Насос сетевой | 1Д315-50А | 1 | 2008 | 315 | 50 | 3000 | 55 |
| Насос ГВС | К45/30 | 3 | 2007 2010 2007 | 45 | 30 | 2910 | 7,5 7,5 13 |
| Насос рецирк | К100/80/160 | 1 | 2010 | 100 | 32 | 3000 | 15 |
| Насос подпиточн. | К20/30 | 2 | 1996 | 20 | 30 | 2880 | 4 |
| Насос солевой | 1,5К 8-18Д | 2 | 1993 | 8 | 18 | 2900 | 1,5 |

      - Срок и (или) объем предоставления гарантий качества

Гарантия качества выполняемых работ – 2 (два) года с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

| Заказчик: ___________________/ / М.П. | Подрядчик: ________________/ / М.П. |
| --- | --- |